## Slide 1: Conocimiento de los herramentales
Curso de troqueladores
Jorge muñoz
Miguel a. García.

## Slide 2: Que es un troquel?
Cizallado
Corte de sobrante
Doblado
Picado
Perforado
Estampado
Embutido
Marcado
Rasurado, etc
Se le llama troquel a la herramienta que es montada en una prensa permite realizar operaciones diversas tales como:

## Slide 3: Tipo de troqueles
Simples.- Estos troqueles permiten realizar solamente una operación en cada golpe del ariete o carnero, son de baja productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles para poder concluir una pieza y considerarla terminada.

## Slide 4
Compuestos.- Estas herramientas permiten aprovechar la fuerza ejercida por el ariete realizando dos o más operaciones en cada golpe y agilizando así el proceso

## Slide 5
Progresivos.-: Estos troqueles constan de diferentes etapas o pasos, cada uno de ellos modifica el material en una determinada secuencia establecida por el diseñador (secuencia de corte), de tal manera que al final se obtiene una pieza o piezas terminadas.

## Slide 8: Partes de un troquel: